附件4

安徽省“十四五”城市排水防涝

设施建设规划

城市排水防涝设施主要包括源头减排、排水管渠、排涝泵站、行泄调蓄、信息化及应急处置等设施，是城市正常运行及经济社会健康可持续发展的基础。依据《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《安徽省住房和城乡建设事业发展“十四五”规划纲要（2021—2025）》,制定《安徽省“十四五”城市排水防涝设施建设规划》，该规划主要内容包括：总结“十三五”期间全省城市内涝治理方面取得的成绩，分析“十四五”发展形势，提出“十四五”全省城市排水防涝设施建设发展的指导思想、主要目标、重点任务及保障措施，是指导“十四五”全省城市排水防涝设施建设发展的专项规划。

一、规划基础及面临形势

## （一）“十三五”城市排水防涝工作回顾

省委、省政府高度重视城市排水防涝工作，“十三五”期间，全省城市排水防涝设施建设累计投入978亿元，同比增长15.9%，在排水防涝设施建设、试点示范、应急机制建设等方面取得了积极成效。

1.城市排水防涝设施建设取得新成就

以整治消除城市易涝点为重点，持续加大资金投入，省政府办公厅印发实施《安徽省城市排水防涝三年行动方案》，大力推进易涝点综合整治、排水管渠建设、排涝泵站能力提升、行泄调蓄设施建设、雨水渗透和利用工程建设等，大幅度提升了城市排水防涝能力。完成136个主要易涝点整治，新增雨水管渠5860.8公里，新增泵站排涝能力2534.7立方米/秒，新建及改造行泄通道1135.5公里，新增雨水调蓄规模915.0万立方米，建设雨水渗透和利用工程308.6平方公里，明显缓解了正常降雨条件下的城市积水内涝问题。据统计分析，在2020年全省城市雨量、雨强均超过2016年水平的情况下，城市基础设施损失不到2016年的一半，反映出“十三五”城市排水防涝设施建设发挥了明显作用。

2.海绵城市建设迈出新步伐

深入贯彻习近平总书记关于海绵城市建设指示要求，落实《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发〔2015〕75号）《安徽省人民政府办公厅关于加快推进海绵城市建设的通知》（皖政办〔2015〕228号）工作部署，海绵城市建设有序推进，池州市作为国家海绵城市建设第一批试点，发挥了很好的示范带动作用。全省先后出台了《安徽省海绵城市规划设计导则》《安徽省海绵城市建设技术--雨水控制与利用工程标准图集》等相关标准规范。组织各市编制完成《海绵城市建设专项规划》，印发《关于落实规划建设管控制度进一步加强海绵城市建设的通知》（建城函〔2017〕515号），定期开展专项督查和海绵城市建设绩效评估。在确定合肥、亳州、蚌埠、滁州、芜湖、宣城、铜陵、安庆、黄山市等9个省试点城市和一批海绵城市建设试点项目的基础上，海绵城市建设在全省全面开展，综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”措施，大力推进城市建筑与小区、道路与广场、公园与绿地等“三类海绵体”以及城市河湖水系海绵化改造，“十三五”末，全省城市建成区已有24%的面积达到海绵城市建设相关要求。

专栏1：池州海绵城市建设试点成效显著

1.建设背景 为贯彻落实习近平总书记关于海绵城市建设指示要求，财政部、住建部和水利部联合评选一批试点城市，示范推广海绵城市建设，池州市荣膺全国第一批试点城市，经过持续三年的实践探索，池州海绵城市建设取得显著成效。 2.主要成效 一是城市水安全得到有效保障。城区26个易涝点全面消除，城区内涝防治达到30年一遇标准，城市防洪达到百年一遇目标。二是城市水环境得到有效改善。建成区10个黑臭水体全部完成整治，试点区年径流量控制率达72%，年SS总量去除率达到40%，雨季溢流频率由原来的每年110次左右降至15次左右。三是城市水生态不断优化。修复改造生态岸线9.5公里，对超过7平方公里的湿地进行生态保护。四是城市水资源得到有效利用。污水厂尾水回用率100%，雨水资源回用率达到4%。 3.经验做法 试点建设中，池州市立足地域特点，依托优良的生态本底，创新推进措施和机制，探索形成了长三角地区中小城市海绵城市建设典范。一是系统治理，全域覆盖。分片区推进。试点区按6个汇水分区同步推进建设，并对城区“三大水系”、“十条河流”实施贯通工程，打通自然行泄，增加雨洪调蓄空间。全行业联动。落实“规划一张图、建设一盘棋、管理一张网”要求，统筹各行业管理部门。全类型提升。完成45个老旧小区、51条道路、14所学校和7个公园的海绵化改造以及10条河流的黑臭水体治理。全过程管控。将海绵城市建设要求纳入土地出让条件和“一书两证”的强制性指标，全流程把控海绵城市设计审查、施工管理、竣工验收、运营维护等环节。二是体系支撑，全面治理。构建规划指引体系。新编海绵城市专项规划，完善相关涉水规划，形成“1+8”规划指引。完善技术标准体系。制定13项海绵城市技术标准，涵盖规划设计、标准图集、施工验收、运营维护等全过程。充实技术保障体系。全国首个公开招标选择全过程技术咨询服务团队，补充政府专业管理力量。完善考核评价体系。将海绵城市建设目标任务纳入年度政府和部门目标管理考核，强化考核问效；引入第三方专业团队，加强对PPP项目的绩效评价，按效付费。三是创新模式，全力保障。坚持高位推进。组建高规格的领导协调机构，解决建设推进中的重大问题，设立海绵办专班，负责海绵城市建设管控及日常管理。创新融资模式。积极推进PPP模式，引入社会投资44.14亿元；积极探索创新建管模式，采取EPC、EPCO等模式，提高建设和运维水平。强化运行监测。搭建海绵城市建设智慧管控平台，通过在线监测、系统集成，及时跟踪评价海绵成效，提供按效付费数据支撑。

3.城市内涝系统治理取得新进展

在推进城市易涝点治理的同时，各地兼顾城市水环境、水生态等相关要求，按照“上（地上）、下（地下）兼顾、蓄排并重、水岸同治、系统治理”的治水思路，将城市排水防涝设施建设与海绵城市建设、黑臭水体治理和水环境整治提升等紧密结合，提升城市内涝治理效能。全省完成城区90%的雨水管网排查、检测工作，雨水管网修复改造工作已完成70%以上。池州市将城市排水防涝与海绵城市建设结合起来，系统开展内涝治理、雨水利用和生态修复；淮北、宿州、铜陵等市将城市雨水调蓄工程与城市塌陷区治理有机结合，建设城市湿地公园；芜湖、马鞍山、亳州等城市将排水防涝与城市水环境治理结合起来，实现了补短板与提品质的统一；安庆市实施“一湖九河”治理工程，贯通联通河湖水体、拓宽阻水河道、优化水系布局，提升河湖调蓄行泄能力。

4.预警应急处置工作取得新成效

为及时有效地应对和处置内涝灾害突发事件，确保内涝防治抢险工作高效有序开展，最大限度减少城市内涝灾害造成人员伤亡和财产损失，保障人民生命财产安全。一是建立预警预报制度。省住房城乡建设厅会同省气象局已建立联合预警预报机制，每年汛期及时发布内涝预警信息，指导各城市及时做好内涝防范和和应对工作。以2020年为例，联合发布城市内涝预警信息114次，为城市提前腾空河湖水位、作好防范和应急处置提供了准确信息。二是落实城市排水防涝安全责任人制度。各市市长或分管副市长为该市排水防涝主要负责人，将排水防涝安全责任压力层层传导。加强应急队伍建设，组织各市及时更新完善城市排水防涝工作手册，三是健全应急处置的技防、物防、人防措施。全省建立1.8万余人的市政应急处置队伍、储备应急电源泵车57台，抽排能力6.38万立方米/小时。合肥等市在完善汛期应急值守制度同时，强化在下穿桥、城市低洼路段设置积水警戒线和水位标尺，安装了远程摄像头，实时查看城市内涝积水信息。四是联动防涝。全省针对流域洪水顶托带来的城市内涝安全隐患，通过河长制及城市“四乱”治理，加强部门联动，提高城市内涝应急处置能力。

（二）存在的主要问题

全省各地全面加强城市排水防涝设施建设，城市排水防涝能力明显提高，内涝治理取得积极进展，但在遇到极端天气的情况下，内涝防范和应急处置还存在不足，突出的问题有：

一是现状排涝设施标准偏低。受历史原因及经济条件制约，长期以来存在的设计标准过低和建设过程中“就低不就高”现象，导致城市排水防涝设施能力偏低。据统计，全省城市雨水管渠设计重现期不足2年一遇的仍约占45%，按照现行《室外排水设计标准》规定，城区仍有近4成泵站建设尚未达到规划设计内涝防治标准，加上部分老旧排水管网年久失修，破损、堵塞严重，管养不到位，难以抵御超强降雨侵袭。

二是自然调蓄空间遭受破坏。城市快速发展过程中，部分地市存在过度侵占自然河湖水面及沟渠，加上源头减排措施落实不到位，大大削减了城市自然生态调蓄空间，地表径流增大，汇流峰值激增，打破了原有蓄排平衡，变相降低城市现有排水防涝标准，造成城区积水内涝。

三是外洪顶托排涝不畅。全省多数城市临江傍河湖，受上游泄洪、山洪和本地强降雨叠加的影响，导致城区产生内涝，尤其是皖南山区表现得尤为突出；江淮沿线城市受外河水位顶托，导致城市排水不畅，发生内涝灾害。

四是信息化及应急处置能力尚待提高。长期以来“重地上、轻地下，重建设、轻管理”思维惯性，运用现代信息化技术进行预警、监测、调度的意识淡薄，行业管理和应急管理之间的协调联动能力也有待提高。

（三）“十四五”发展形势分析

“十四五”时期，我国进入新发展阶段，我省开启了坚定地朝着经济强、百姓富、生态美的新阶段现代化美好安徽进军的新征程，全省城市排水防涝工作迎来了新的机遇。

1.习近平总书记重要治水论述为城市内涝治理工作指明了方向

早在2014年3月14日，习近平总书记在中央财经领导小组第五次会议上，从全局和战略的高度，对水安全问题发表了重要讲话，明确提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水思路。2020年8月，习近平总书记在考察安徽时明确指出，要结合“十四五”规划，聚焦河流湖泊安全、城市防洪安全等，谋划建设一批基础性、枢纽性的重大项目，为新时期城市内涝治理工作指明了方向。

2.党的十九届五中全会对城市内涝治理工作提出了新的要求

党的十九届五中全会明确指出，要推进以人为核心的新型城镇化，实施城市更新行动，增强城市防洪排涝能力，建设海绵城市、韧性城市。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，要顺应城市发展新理念新趋势，建设更加科学的城市防洪排涝体系，对新时期加强城市内涝治理工作提出新的要求。

3.重大战略发展政策为城市内涝治理创造了新机遇

长江经济带、长三角一体化等一系列重大发展战略政策的实施，为安徽对标沪苏浙，协同提升长三角城市发展质量，提升安徽在全国发展格局中的战略地位，增添了发展新动能，为推进城市排水防涝基础设施建设创造了新机遇。

4.经济社会发展新阶段为城市内涝治理提供基础保障

“十三五”以来，全省经济保持持续较快增长，初步核算，2020年全省生产总值（GDP）3.87万亿元，城镇化进程继续较快发展，常住人口城镇化率58.33%。预计“十四五”末全省生产总值（GDP）规模超过6万亿元，可用财力的增强和投融资渠道的不断拓宽，为城市内涝治理和城市高质量发展提供了坚实的基础和保障。

二、规划目标

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，按照省委、省政府“四启动一建设”工作部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持以人民为中心，坚持统筹发展和安全，根据建设海绵城市、韧性城市要求，因地制宜、因城施策，提升城市排水防涝能力，用统筹的方式、系统的方法解决城市内涝问题，维护人民群众生命财产安全，为促进经济社会持续健康发展提供有力支撑，推动城市排水防涝设施高质量发展，为新阶段现代化美好安徽作出贡献。

## （二）基本原则

——坚持以人为本。牢固树立以人民为中心的发展思想，顺应人民群众对美好生活的新期待，统筹城市发展和安全，统筹城市防洪和内涝治理，保障城市基础设施安全运行和人民群众生命财产安全，进一步增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

——坚持问题导向。聚焦城市内涝治理短板、水环境突出问题，坚持问题导向，结合城市排水防涝体检，查找问题“病灶”，提出施治对策，因地制宜、分类施策，逐步建立完善城市排涝体系，进一步提升城市内涝治理能力。

——坚持系统治理。坚持防御外洪与治理内涝并重、生态措施与工程措施并举，逐步建立完善防洪排涝体系，更多利用自然力量排水，整体提升城市内涝治理水平。根据皖北、皖中、皖南不同自然地理条件、水文气象特征和城市规模等因素，科学确定治理策略和建设任务，选择地域适用措施。老城区结合更新改造，修复自然生态系统，补齐排水防涝设施短板；新城区高起点规划、高标准建设排水防涝设施。

——坚持机制创新。压实城市人民政府主体责任，明晰各方责任，加强协调联动，形成多部门合作、多专业协同、各方面参与的社会共治格局。加大投入力度，创新投融资机制，多渠道吸引各方面力量参与城市排水防涝设施投资、建设和专业化运营管理。

## （三）规划目标

全面实施城市内涝点整治，持续实施城市排水管渠泵站改造提升工程、行泄调蓄建设工程、源头减排工程、信息化建设与应急处置工程，到2025年，建立完善的“源头减排、管网排放、蓄滞削峰、超标应急”城市排水防涝体系，总体消除城市内涝隐患。城市建成区累计50%以上面积达到海绵城市建设相应要求，排水防涝设施建设的系统性得到加强，排水防涝能力显著提升，内涝治理工作取得明显成效，基本保障城市安全运行。到2035年，全省城市排水防涝工程体系进一步完善，排水防涝能力与建设海绵城市、韧性城市要求更加匹配，总体消除标准内降雨条件下的城市内涝现象。

三、重点任务

## （一）不断加强城市排水防涝规划工作

发挥规划的引领和管控作用，结合城市区位、自然条件、经济社会发展水平等，及时修订暴雨强度公式，深化完善城市排水防涝专项规划，制定“十四五”城市排水防涝建设规划，明确排水防涝主要目标、重点任务、保障措施和支撑项目，系统推进源头减排、管渠、泵站、河湖蓄排等设施建设，系统提升城市排水防涝能力。加强城市竖向管控，编制城市内涝风险图，合肥等全国重点防洪城市要探索划定内涝风险控制线和灾害风险区。充分考虑排涝通道和设施设置，加强竖向设计，合理确定地块高程，科学确定排水分区。统筹项目建设，将城市排水防涝设施建设改造与市政建设、城市更新等有机结合，优化排涝、治污、水资源利用等工程的空间布局和建设时序安排，避免相互造成不利影响。强化规划实施管理，在规划建设管理等阶段，落实排水防涝设施、调蓄空间、雨水径流和竖向管控要求，强化对排水设施运行安全监督检查，依法查处影响排水设施安全的行为，及时消除安全隐患。

## （二）统筹实施城市排水防涝重点工程

“十四五”期间，统筹实施源头减排、排水管渠、排涝泵站、行泄调蓄、信息化及应急处置五大工程，系统推进城市排水设施达标建设和超标雨水应对工作，计划通过五年努力，总体消除城市内涝隐患。

1.实施源头减排工程。在城市建设和更新改造中，严格落实雨水管控要求，综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，因地制宜使用透水铺装，增加下沉式绿地、植草沟、人工湿地、砂石地面和自然地面等软性透水地面，建设绿色屋顶、旱溪、干湿塘等滞水渗水设施，提升雨水积存和渗透能力。优先解决居住社区积水内涝、雨污水管网混错接等问题，通过断接建筑雨落管，优化竖向设计，加强建筑、道路、绿地、景观水体等标高衔接等方式，使雨水溢流排放至排水管网、自然水体或收集后资源化利用。重点实施淮南、淮北采煤塌陷区等矿区生态修复工程，推进合肥骆岗中央公园等源头减排重点工程。

专栏2-1：源头减排工程

1.项目概述 全省城市内涝治理源头减排项目108项，服务面积约605平方公里，计划投资353亿元。 2.重点项目 合肥骆岗中央公园工程，淮南、淮北采煤塌陷区及其他城市矿区的生态修复工程，六安市淠淮经济带淠河右岸生态湿地工程，淮北市相湖生态湿地公园工程，无为市西河生态湿地工程等一批源头减排重点工程建设。

2.实施管渠畅排工程

加大排水管网建设改造力度，按照《室外排水设计标准》( GB 50014 )，新建排水管网原则上采用上限标准；改造管网要以城市内涝点整治为突破口，以排水片区为单元，结合老旧小区改造、城市更新、海绵城市建设等，实施管网达标改造和功能修复，提升管网排放能力。因地制宜推进雨污分流改造，暂不具备改造条件的，通过截流、调蓄等方式，减少雨季溢流污染。加大对排水能力不足的雨水篦、排放口、截流井等附属设施改造力度，加强排水管渠的定期清疏、管护，确保收水、排水顺畅。

专栏2-2：管渠畅排工程

1.项目概述 全省新、改建雨水管渠约5700公里，计划投资154亿元。 2.重点项目 全省市县统筹规划安排城市内涝治理排水管渠工程，具体建设改造项目随工程计划确定后细化安排，并将与城市更新、老旧小区改造、污水处理提质增效、海绵城市建设等统筹实施。

3.实施泵站强排工程

结合泵站汇水区域情况，加快泵站标准化改造，提高设备性能和自动化控制水平，对外水顶托导致自排不畅或抽排能力达不到标准的地区，改造或增设泵站，提高机排能力，重要泵站应设置双回路电源或备用电源。结合各地地形地势及竖向规划，合理划分高低排区，实现高水高排、低水机排，避免高低排区交叉，加强雨水口等收水设施改造，确保收水和排水能力相匹配。改造雨水排口、截流井、阀门等附属设施，确保标高衔接、过流断面满足要求。同时应加强泵站运行能力监管及预警调度机制建设，建立洪涝“联排联调”机制，构建统一指挥、统一调度、响应及时的城市排涝管理体系，降低城市内涝风险。

专栏2-3：泵站强排工程

1.项目概述 全省建设城市内涝治理排涝泵站总规模约2720立方米/秒，计划投资86亿元。 2.重点项目 重点推进合肥市徐涵排涝泵站工程、宿州市城区排涝泵站工程、阜阳市和平沟泵站工程、安庆市立新圩泵站提标改建工程、铜陵市排涝泵站工程等一批排涝泵站重点工程建设。

4.实施河湖蓄排工程

统筹干支流、上下游、左右岸防洪排涝等要求，合理确定各级城市的防洪标准、设计水位和堤防等级。根据河流河势、岸坡地质条件等因素，科学规划建设河流护岸工程，合理选取护岸工程结构型式，有效控制河岸坍塌。加强城市河、湖、沟、塘、湿地保护和修复，保留天然雨洪通道、蓄滞洪空间，构建连续完整的生态基础设施体系。恢复并增加水空间，扩展城市及周边自然调蓄空间。注重维持河湖自然形态，避免简单裁弯取直和侵占生态空间，提升城市水系连通性和流动性，维护城市基本蓄排平衡。合理开展河道、湖塘、排洪沟、道路边沟等整治工程，提高行洪排涝能力。在城市建设和更新中留白增绿，结合空间和竖向设计，优先利用自然洼地、坑塘沟渠、园林绿地、广场等实现雨水调蓄功能。合理恢复因历史原因封盖、填埋的天然排水沟、河道等，利用次要道路、绿地、植草沟等构建雨洪行泄通道，提升对超标雨水的应对能力。因地制宜、集散结合建设雨水调蓄设施，发挥削峰错峰作用。优化堤防工程断面设计，有序实施防洪堤和护岸等生态化改造工程，确保能够有效防御相应洪水灾害。对山洪易发地区，加强水土流失治理，合理规划建设截洪沟等设施，最大限度降低山洪入城风险。

专栏2-4：河湖蓄排工程

1.项目概述 全省城市内涝治理行泄调蓄工程中，行泄工程规模约1557公里，计划投资321亿元；调蓄规模约12221万立方米，计划投资162亿元。 2.重点项目 重点推进安庆市长枫港水环境治理工程、安庆市石塘湖入湖口综合整治工程、宣城市城市水系综合整治工程、淮南市高新区水系综合治理工程等一批行泄河道建设工程。

5.实施智慧控排工程

发挥新城建作用，将城市排水防涝信息化纳入城市生命线工程，建立完善城市综合管理信息平台，整合气象、水利、公安排水防涝相关信息资源，加强综合调度，在排水设施关键节点、易涝点布设必要的智能化感知传感设备，发挥信息技术在城市排水防涝日常管理、运行调度、灾情预判、预警预报、防汛调度、应急抢险等方面的作用。建立排涝应急抢险队伍，配备抽水泵、移动泵车、冲锋舟等应急抢险设备，提升应急抢险能力。

专栏2-5：智慧控排工程

1.项目概述 推进全省城市内涝治理信息化和应急处置工程建设，计划投资36.8亿元，建设内容包括排水防涝信息化管控平台、相应配套设施及应急抢险设备（包括移动泵车、应急电源、冲锋舟等应急抢险设备）。 2.重点项目 在城市生命线工程中建设排水防涝监测系统，形成涵盖“源—网—站—河（湖）”的排水设施数据中心及监测体系，实施城市易涝点管网运行水位和涝情监测，构建全省排水防涝信息系统“一张图”。

## （三）系统化全域推进海绵城市建设

到2025年底，全省设市城市建成区累计50%的面积达到海绵城市建设要求。按照“源头减排、过程控制、系统治理”的理念系统谋划，聚焦水安全、水生态、水资源，推行“厂网河湖岸”一体化模式，落实规划建设管理要求，采用“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，统筹推进城市道路、广场、公园、湿地以及城市排涝设施建设、地下空间建设、老旧小区改造等。坚持新城区以目标为导向，推行“海绵+”模式，统筹规划管理，注重低影响开发，将海绵城市理念落实到城市规划建设管理全过程；老城区以问题为导向，推行“+海绵”模式，推广绿色屋顶、透水铺装、雨水花园、植草沟、生物滞留设施、储水池塘、生态绿地等源头减排设施建设，促进雨水就地蓄积、渗透和利用。

## （四）持续提升城市内涝应急管控水平

及时制定和完善城市排水与内涝防范相关应急预案，明确预警等级内涵，落实相关部门工作任务、响应程度和处置措施。协调气象、水利、自然资源等部门加强天气和雨情、水情的实时监测，提高预报时效性和准确性，及时发布预警。优化应急物资调用制度和程序，充分发挥应急抢险作用，强化应急管理和应急物资储备。加大城市排水防涝知识宣传教育力度，提高公众防灾避险意识和自救互救能力。合肥市要注重研究在超标降雨的条件下特大城市生命线工程安全运行保障措施及应对策略，最大限度保障人民群众生命安全。要加强专业队伍建设，强化应急演练，提升应急抢险能力。加强应急值守管理，严格执行领导在岗带班、24小时值班值守和突发事件信息报告制度。

四、保障措施

## （一）强化组织保障，落实职责分工

城市人民政府是内涝治理工作的责任主体，要严格落实主体责任，明确部门职责，形成政府领导、部门联动、统筹协调、齐抓共管的工作机制，把治理内涝作为保障城市安全发展的重要任务抓实抓好，纳入政府目标考核。住房城乡建设（市政、城管）部门牵头推进城市内涝治理工作，组织修编城市排水防涝综合规划，负责排水管网、泵站等排涝设施的规划建设管理；发展改革部门指导有关部门和单位做好城市内涝治理相关项目前期工作，对符合条件的项目，积极争取中央预算内投资支持；自然资源主管部门负责加强国土空间规划统筹，严格内涝治理相关空间用途管制；水利部门负责城市防洪骨干工程规划、建设的指导与监督，提高城市防洪泄洪能力，科学调度河湖水位，保证骨干排水河道顺畅；其他有关部门要按照职责分工，各司其职，加强配合，共同做好城市内涝治理工作。

## （二）加大投入力度，多途筹措资金

建立政府主导、多方参与的投融资机制，省级财政要积极争取中央资金支持我省城市内涝治理。城市政府要加大资金支持和保障力度。统筹城市建设维护资金、城市防洪经费等相关资金用于城市内涝治理。根据排水防涝设施维护养护定额，保障排水防涝设施日常运行维护资金投入力度。合理使用专项债券，将符合条件的城市内涝治理项目纳入地方政府专项债券支持范围。加强资金绩效管理，探索建立“按效付费”等资金安排机制，切实提高资金使用效益。有条件的城市探索供水、排水和水处理等水务事项全链条管理机制，吸引社会资本参与。探索统筹防洪排涝和城市建设的新开发模式，采用“分级设防、雨旱两宜、人水和谐”的城市公共空间弹性利用方式，整合盘活土地资源和各类经营性资源。

## （三）加强用地保障，确保建设需求

市、县（市、区）政府推动将城市内涝治理重大项目纳入国家重大项目清单，加大建设用地保障力度，确保排水防涝设施、应急抢险物资储备的用地需求。在地下设立建设用地使用权的，应优先保障城市排水防涝设施建设。对符合国土空间规划的排水防涝设施用地应纳入土地利用年度计划，依法核发规划许可，防止侵占排水防涝设施用地。

## （四）加强体检评估，及时补齐短板

根据城市体检报告发现的城市排水防涝设施“病灶”，针对性提出治疗方案，及时推进城市排水防涝设施补短板工程，消除城市内涝隐患。将城市排水防涝纳入安徽省城市生命线工程，建设城市排水防涝信息化调度平台，提高城市内涝预警、监测、调度、和应急处置能力。

安徽省城市排水防涝“十四五”规划项目汇总表

| 序 | 地市 | 源头减排 （平方公里） | 排水管渠 （公里） | 排涝泵站 （立方米/秒） | 行泄工程 （公里） | 调蓄工程 （万立方米） | 信息化工程 （项） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合肥市 | 100 | 770.2 | 279.5 | 96.33 | 150.3 | 1 |
| 2 | 淮北市 | 32.15 | 302.3 | 133.8 | 163 | 14.5 | 1 |
| 3 | 亳州市 | 23.44 | 688.8 | 259.12 | 240.96 | 89 | 1 |
| 4 | 宿州市 | 24.39 | 341.7 | 224.39 | 29.56 | 1100 | 1 |
| 5 | 蚌埠市 | 49.81 | 134 | 154 | 54.6 | 6.4 | 1 |
| 6 | 阜阳市 | 53.9 | 150.3 | 263.89 | 94.76 | 5.2 | 1 |
| 7 | 淮南市 | 42.95 | 175.46 | 70 | 57.6 | 587 | 1 |
| 8 | 滁州市 | 38.67 | 262.2 | 209.02 | 67.8 | 202.4 | 1 |
| 9 | 六安市 | 24.77 | 198.8 | 108.16 | 130.49 | 70 | 1 |
| 10 | 马鞍山市 | 26.69 | 454.7 | 212.4 | 105.83 | 48.9 | 1 |
| 11 | 芜湖市 | 54.21 | 402 | 98.6 | 36.83 | 305.7 | 1 |
| 12 | 宣城市 | 34.93 | 784.1 | 105.97 | 113.05 | 249.8 | 1 |
| 13 | 铜陵市 | 26.17 | 80 | 137 | 29.68 | 160 | 1 |
| 14 | 池州市 | 3.5 | 144 | 257.6 | 172.37 | 220 | 1 |
| 15 | 安庆市 | 58.18 | 486.9 | 203.77 | 123.96 | 9010 | 1 |
| 16 | 黄山市 | 11.63 | 324.53 | 3.1 | 41.08 | 2.18 | 1 |
| 合 计 | 605.39 | 5699.99 | 2720.32 | 1557.9 | 12221.38 | 16 |